Technická zpráva

Název stavby:	Rekonstrukce části hřbitovní zdi u kostela sv. Anny na p.p.č. 745 v k.ú. Studené

Místo stavby:		p.č. 745, k.ú. Studené

Stavebník:		Obec Studené

Studené 15

561 64 Studené

IČ: 00279561

Vyhotovil:		Daniel Krejsa

PROJEKCE POZEMNÍCH STAVEB

Těchonín – Celné 102

IČ: 620 37 463

ČKAIT – 0601427

email: dan.krejsa@seznam.cz

tel.: 603 831 970

Základní charakteristika stavby a její účel

Využití parcely:

hřbitov, urnový háj

Druh pozemku:

ostatní plocha

Plocha parcely:

471 m2

Plocha stávající zdi určené k rekonstrukci:

15,73 m2

Šířka stávající zdi určené k rekonstrukci:

0,65 m

Charakteristika území, stavebního pozemku a stavby

Vlastníkem pozemku p.č. 745, k.ú. Studené kolem kostela sv. Anny je Obce Studené. Hřbitovní zeď s hřbitovem se nachází na tomto výše jmenovaném pozemku. Hlavní vstup na hřbitov a ke kostelu sv. Anny je orientován severozápadně směrem od  silnice p.č. 333, k.ú. Studené a je osazen dvoukřídlou železnou branou ukotvenou do ostění z pískovcových kvádrů. Rekonstruovaná část hřbitovní zdi je vyzděna z pískovce a místní červené ruly, omítnuta z vnitřního i vnějšího líce cementovou břidlicovou omítkou, která již na vnitřním líci opadává. Koruna hřbitovní zdi je zastřešena pískovcovými deskovými kvádry, které budou demontovány a využity pro zpětné osazení. Na hřbitovní zdi byly umístěny čtyři pískovcové sochy vysoké asi 83 cm (sv. Alžběta, Jan Křtitel, Kosmas a Jan Evangelista), které byly v devadesátých letech minulého odcizeny. Podařilo se zachránit pouze sochu Jana Evangelisty, která bude restaurována. Ostatní budou nově vyrobeny z pískovce. Stávající části zdi vč. základu, vyznačené v situaci, určené k rekonstrukci budou zbourány. Dále budou vyhotoveny nové základové pasy včetně vyztužení betonářskými ocelovými pruty, na které se provede hydroizolace a zeď z pískovcového kamene se zastřešením koruny stávajícími demontovanými pískovcovými deskovými kvádry. Budou vysekány tři nové sochy (sv. Alžběta, Jan Křtitel, Kosmas) a rekonstruována socha sv. Jana Evangelisty (vymodelování soch do sochařské hlíny 1:1, vytvoření sádrových forem, odlití soch do sádry, schválení zástupcem NPÚ Pardubice, vysekání do pískovce, hydrofobní impregnace).

Závazné podmínky pro provedení rekonstrukce

Půdorysné a výškové umístění předmětné stavby bude zachováno. Vstupní brána a kotvící pískovcové kvádry (ostění) budou zachovány, zůstanou stávající.

Místo stavby:

p.p.č. 745 v k. ú. Studené

Sousední pozemky:

P.č. 333, k.ú. Studené

způsob využití: silnice

druh pozemku: ostatní plocha

vlastník: Pardubický kraj, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 53002 Pardubice

P.č. 136, k. ú. Studené

druh pozemku: trvalý travní porost

vlastník: Pávek Alois, č. p. 16, 56167 Mladkov

P.č. 137/2, k.ú. Studené

způsob využití: jiná plocha

druh pozemku: ostatní plocha

vlastník: Obec Studené, č. p. 15, 56164 Studené

P.č. 142/2, k.ú. Studené

druh pozemku: orná půda

vlastník: Peřina Jaroslav, Červená 58, 56151 Letohrad

Technický popis stavebních úprav

- Zřízení a zabezpečení staveniště

- Demontáž zastřešení hřbitovní zdi z pískovcových deskových kvádrů

- Bourání nadzákladového zdiva a základu

- Vytvoření základových pasů vč. armování

- Hydroizolace základových pásů

- Zdění kamenné hřbitovní zdi z pískovce

- Osazení stávajících demontovaných pískovcových střech na koruně zdi

- Vytvoření třech soch, restaurování sochy sv. Jana Evangelisty a jejich osazení

V Celném, dne 8. 2. 2017

…………………………..

Daniel Krejsa